## Slide 1
Deep Learning Surrogate Models for Neutronic Irradiation Optimisation in IFMIF-DONES
Nikita Khvatkin Petrovsky, Lucas Magariños Rodríguez, Guillermo Rodríguez Llorente, Rodrigo Morant Navascués, Galo Gallardo Romero, Rubén Lorenzo Ortega, Roberto Gómez-Espinosa Martín
Fusion Neutronics Meeting 2025
April 8th
Madrid
Notes: Muchas gracias por la introducción. Buenos días a todos. El tema de mi ponencia es la aplicación de modelos subrogados con aprendizaje profundo para simulación neutrónica, bajo el contexto del proyecto DONES-FLUX.

## Slide 2
Outline
DLSM
2D DeepONet + 3D MIONet
Simulations
Geant4 + OpenMC
Introduction
DONEX-FLUX and DLSM
Results and future work
1
2
3
5
Optimisation
Gradient descent + Multi-objective optimisation
4
Notes: Seguiré la siguiente estructura: empezaré dando una breve introducción al proyecto y a los modelos subrogados; seguiré con las simulaciones Monte Carlo realizadas para la obtención de datos; explicaré el modelo subrogado utilizado en este caso; y, por último veremos los resultados y conclusiones de este modelo

## Slide 3
Introduction: DONES-FLUX
Notes: Bien, el proyecto DONES-FLUX es parte de IFMIF-DONES, y su objetivo es la optimización de los cuatro flujos fundamentales dentro de la instalación: el flujo de deuterones, en la parte del acelerador; el flujo de litio, en el circuito de este; el flujo neutrónico en los módulos de ensayo; y el flujo de energía a través de toda la instalación. En este caso, presentaré sobre el trabajo realizado en la parte del módulo de irradiación, donde se encuentra el flujo neutrónico.

## Slide 4
Introduction: DLSM
Deep Learning Surrogate Models
Simulations
Deep Learning
Physics
Numerical methods
Machine learning
Knowledge
Neural Operators
Notes: Los modelos subrogados pretenden imitar de manera simplificada la relación entre la entrada y la salida de un modelo numérico. En el caso de la utilización de aprendizaje profundo, se aúna el conocimiento físico, los métodos numéricos y la inteligencia artificial para dar lugar a modelos simplificados de un sistema. En este caso, se utiliza un Operador Neuronal, que es un tipo de red neuronal que permite la relación entre espacios de funciones, ampliando así la funcionalidad de las redes neuronales que permitían la relación entre espacios euclídeos a relaciones entre espacios de Banach.

## Slide 5
Introduction: DLSM for IFMIF-DONES’ neutronics
Notes: Para la parte neutrónica, se construye el siguiente modelo, el cual utiliza como entrada valores como el número de deuterones o su energía para generar una huella. Esta a su vez llega como entrada en Geant4, donde se producen los neutrones que entran en OpenMC y generan los resultados de flujo, daño en el material o producción de hidrógeno. Por otro lado, se utiliza un operador neuronal conocido como DeepONet para entrenar el modelo con los resultados y poder generar predicciones.

## Slide 6
Simulation: Geant4
Li(d,xn)
Detector
Lithium curtain
Deuteron footprint
Lithium and particle detector
Sampling
Notes: Vamos a pasar ahora con la parte de la simulación. Como ya he mencionado, el modelo comienza utilizando como entrada la huella generada por los deuterones sobre la cortina de litio cuya forma se representa como la suma de 3 gaussianas en 2 dimensiones. En Geant4 se genera una cortina de litio de 50 x 50 x 2.5 cm con un detector en la parte posterior. Para reproducir cómo llegan las partículas, se realiza un sampleo de la huella, que se utiliza para simular la irradiación de los deuterones. Por último, se simula la reacción de stripping de los deuterones sobre el litio, generando neutrones de alta energía, los cuales servirán como entrada para OpenMC.

## Slide 7
Simulation: OpenMC
OpenMC HFTM’s geometry
Neutron source
OpenMC tallies
Notes: Esta fuente de neutrones, tendrá entonces esta forma, como se puede ver aquí, y en OpenMC se genera también la geometría del módulo de irradiación. Hecho esto se simula y se obtienen las tallies de mayor interés, que en este caso son el flujo el daño en el material, el calentamiento y las producciones de hidrógeno y helio.

## Slide 8
DLSM: DeepONet
Universal Approximation Theorem for Non-linear Operators (Chen & Chen, 1995)
Training data
Input function u at fixed sensors x1,…, xm
Output function G(u) at random location y
u: function
Branch net
Trunk net
L. Lu, P. Jin, and G. E. Karniadakis, ‘DeepONet: Learning nonlinear operators for identifying differential equations based on the universal approximation theorem of operators’, Nat Mach Intell, vol. 3, no. 3, pp. 218–229, Mar. 2021, doi: 10.1038/s42256-021-00302-5.
Notes: Obtenidos los datos, estos se utilizan para entrenar el modelo. En este caso el modelo se conoce como DeepONet, u Operador Neuronal Profundo. Este operador nace del Teorema Universal de Aproximación de Operadores No-Lineales, el cual demuestra que una red neuronal de una sola capa es capaz de aproximar con precisión arbitraria cualquier funcional u operador no lineal. En este caso, se utilizan unos puntos llamados “sensores” que evalúan la función de entrada u en localizaciones arbitrarias y puntos en y, que son aquellos donde se evalúa posteriormente el operador. Los valores de entrada de la función forman una red densa llamada “red de rama”, mientras que los puntos y entran en otra red densa conocida como “red de tronco”. El producto entre los resultados de ambas redes es una aproximación del operador G de la función u en los puntos y. La diferencia entre esta arquitectura y una red neuronal simple es la capacidad de generalización y la velocidad de aprendizaje, especialmente con datos con mayor ruido.

## Slide 9
DLSM: MIONet
P. Jin, S. Meng, and L. Lu, ‘MIONet: Learning multiple-input operators via tensor product’, Feb. 12, 2022, arXiv: arXiv:2202.06137. Accessed: Aug. 09, 2024. [Online]. Available: http://arxiv.org/abs/2202.06137
DeepONet
DeepONet theorem: 1 Banach space
MIONet theorem: n Banach spaces
MIONet
Notes: Obtenidos los datos, estos se utilizan para entrenar el modelo. En este caso el modelo se conoce como DeepONet, u Operador Neuronal Profundo. Este operador nace del Teorema Universal de Aproximación de Operadores No-Lineales, el cual demuestra que una red neuronal de una sola capa es capaz de aproximar con precisión arbitraria cualquier funcional u operador no lineal. En este caso, se utilizan unos puntos llamados “sensores” que evalúan la función de entrada u en localizaciones arbitrarias y puntos en y, que son aquellos donde se evalúa posteriormente el operador. Los valores de entrada de la función forman una red densa llamada “red de rama”, mientras que los puntos y entran en otra red densa conocida como “red de tronco”. El producto entre los resultados de ambas redes es una aproximación del operador G de la función u en los puntos y. La diferencia entre esta arquitectura y una red neuronal simple es la capacidad de generalización y la velocidad de aprendizaje, especialmente con datos con mayor ruido.

## Slide 10
DLSM: 2D and 3D surrogates
2D simulations
3D simulations
Notes: Para la parte neutrónica, se construye el siguiente modelo, el cual utiliza como entrada valores como el número de deuterones o su energía para generar una huella. Esta a su vez llega como entrada en Geant4, donde se producen los neutrones que entran en OpenMC y generan los resultados de flujo, daño en el material o producción de hidrógeno. Por otro lado, se utiliza un operador neuronal conocido como DeepONet para entrenar el modelo con los resultados y poder generar predicciones.

## Slide 11
Optimisation: Gradient Descent
Using a differentiable model
Optimisation by following negative gradient
Adam optimisation (momentum and apative learning rate)
Kingma, Diederik P., and Jimmy Ba. “Adam: A Method for Stochastic Optimization.” arXiv.Org, 30 Jan. 2017, arxiv.org/abs/1412.6980.
Notes: En el caso de la DeepONet, sin embargo, se observa que ya con 10 ejemplos predice muy bien el orden de los resultados, así como aceptablemente bien la geometría del sistema. En este caso, los datos introducidos en la red de rama son las características de la huella de deuterones, es decir, el número de estos, sus energías y el ancho del haz. Por otro lado, en la red troncal se introduce información geométrica. Kingma, Diederik P., and Jimmy Ba. “Adam: A Method for Stochastic Optimization.” arXiv.Org, 30 Jan. 2017, arxiv.org/abs/1412.6980.

## Slide 12
Optimisation: Multi-Objective Optimisation
Optimisation of conflicting goals
Pareto optimality: set of solutions where no objective can improve without worsening other
Trade-offs must be explored
Normalised Pareto set weights to restrict dominance
Notes: En el caso de la DeepONet, sin embargo, se observa que ya con 10 ejemplos predice muy bien el orden de los resultados, así como aceptablemente bien la geometría del sistema. En este caso, los datos introducidos en la red de rama son las características de la huella de deuterones, es decir, el número de estos, sus energías y el ancho del haz. Por otro lado, en la red troncal se introduce información geométrica.

## Slide 13
Optimisation: Use Case
INFERENCE
I. Podadera et al., ‘Update of the 5 MW Beam-on-Target Requirements for improvement of the materials irradiation performance at IFMIF-DONES’, Nuclear Materials and Energy, vol. 40, p. 101691, Sep. 2024, doi: 10.1016/j.nme.2024.101691.
Notes: En el caso de la DeepONet, sin embargo, se observa que ya con 10 ejemplos predice muy bien el orden de los resultados, así como aceptablemente bien la geometría del sistema. En este caso, los datos introducidos en la red de rama son las características de la huella de deuterones, es decir, el número de estos, sus energías y el ancho del haz. Por otro lado, en la red troncal se introduce información geométrica.

## Slide 14
Optimisation: Computation Graph
2D model
3D model
INFERENCE
Notes: En el caso de la DeepONet, sin embargo, se observa que ya con 10 ejemplos predice muy bien el orden de los resultados, así como aceptablemente bien la geometría del sistema. En este caso, los datos introducidos en la red de rama son las características de la huella de deuterones, es decir, el número de estos, sus energías y el ancho del haz. Por otro lado, en la red troncal se introduce información geométrica.

## Slide 15
Results: DeepONet 2D
Simulation
Training with 100 samples
Training with 10 samples
Notes: En el caso de la DeepONet, sin embargo, se observa que ya con 10 ejemplos predice muy bien el orden de los resultados, así como aceptablemente bien la geometría del sistema. En este caso, los datos introducidos en la red de rama son las características de la huella de deuterones, es decir, el número de estos, sus energías y el ancho del haz. Por otro lado, en la red troncal se introduce información geométrica.

## Slide 16
Results: MIONet 3D
Simulation
Training with 100 samples
Training with 10 samples
Notes: En el caso de la DeepONet, sin embargo, se observa que ya con 10 ejemplos predice muy bien el orden de los resultados, así como aceptablemente bien la geometría del sistema. En este caso, los datos introducidos en la red de rama son las características de la huella de deuterones, es decir, el número de estos, sus energías y el ancho del haz. Por otro lado, en la red troncal se introduce información geométrica.

## Slide 17
Results: MIONet 3D
Simulation
Training with 100 samples
Training with 10 samples
Notes: En el caso de la DeepONet, sin embargo, se observa que ya con 10 ejemplos predice muy bien el orden de los resultados, así como aceptablemente bien la geometría del sistema. En este caso, los datos introducidos en la red de rama son las características de la huella de deuterones, es decir, el número de estos, sus energías y el ancho del haz. Por otro lado, en la red troncal se introduce información geométrica.

## Slide 18
Results: Model accuracy
2D simulations
3D simulations
 | 100 samples |  | 10 samples | 
Metric | SMAPE (%) | R2 score | SMAPE (%) | R2 score
Flux | 2.3 | 0.996 | 3.7 | 0.990
Damage energy | 9.2 | 0.968 | 19.0 | 0.95
Heating | 8.9 | 0.972 | 13.0 | 0.91
H production | 16.8 | 0.967 | 30.0 | 0.93
He production | 8.3 | 0.977 | 19.0 | 0.94
 | 100 samples |  | 10 samples | 
Metric | SMAPE (%) | R2 score | SMAPE (%) | R2 score
Flux | 5.2 | 0.995 | 7.7 | 0.991
Damage energy | 16.2 | 0.991 | 8.9 | 0.991
Heating | 14.0 | 0.984 | 16.9 | 0.982
H production | 16.6 | 0.989 | 18.6 | 0.987
He production | 16.9 | 0.985 | 18.8 | 0.983
Notes: La principal ventaja de estos modelos es el tiempo de inferencia que tienen, es decir, cuánto tardan en predecir un resultado una vez entrenados. En primer lugar, podemos ver que el entrenamiento para cada valor es de, aproximadamente, 10 minutos. Es importante recalcar que se generan 5 modelos distintos para cada magnitud. Sin embargo, comparando el tiempo que tarda el simulador en generar el dataset completo, de 150 ejemplos, se ve que el modelo es capaz de producir predicciones casi 107 veces más rápido.

## Slide 19
Results: Optimisation
Weights Pareto set
Pareto front
Notes: La principal ventaja de estos modelos es el tiempo de inferencia que tienen, es decir, cuánto tardan en predecir un resultado una vez entrenados. En primer lugar, podemos ver que el entrenamiento para cada valor es de, aproximadamente, 10 minutos. Es importante recalcar que se generan 5 modelos distintos para cada magnitud. Sin embargo, comparando el tiempo que tarda el simulador en generar el dataset completo, de 150 ejemplos, se ve que el modelo es capaz de producir predicciones casi 107 veces más rápido.

## Slide 20
Results: Optimisation
Initial distribution
Optimised
Notes: La principal ventaja de estos modelos es el tiempo de inferencia que tienen, es decir, cuánto tardan en predecir un resultado una vez entrenados. En primer lugar, podemos ver que el entrenamiento para cada valor es de, aproximadamente, 10 minutos. Es importante recalcar que se generan 5 modelos distintos para cada magnitud. Sin embargo, comparando el tiempo que tarda el simulador en generar el dataset completo, de 150 ejemplos, se ve que el modelo es capaz de producir predicciones casi 107 veces más rápido.

## Slide 21
Results: Future work
Improved models with complete CLC geometry
Coupling with accelerator’s DRL control
Refine input beam’s parameters and definition
Current work
Gallardo Romero, G., Rodríguez-Llorente, G., Magariños Rodríguez, L., Morant Navascués, R., Khvatkin Petrovsky, N., Lorenzo Ortega, R., & Gómez-Espinosa Martín, R. (2025). Differentiable Deep Learning Surrogate Models Applied to the Optimization of the IFMIF-DONES Facility. Particles, 8(1), 21. https://doi.org/10.3390/particles8010021
Notes: La principal ventaja de estos modelos es el tiempo de inferencia que tienen, es decir, cuánto tardan en predecir un resultado una vez entrenados. En primer lugar, podemos ver que el entrenamiento para cada valor es de, aproximadamente, 10 minutos. Es importante recalcar que se generan 5 modelos distintos para cada magnitud. Sin embargo, comparando el tiempo que tarda el simulador en generar el dataset completo, de 150 ejemplos, se ve que el modelo es capaz de producir predicciones casi 107 veces más rápido.

## Slide 22
Jim Gray on eScience: A Transformed Scientific Method
“The techniques and technologies for such data-intensive science are so diﬀerent that it is worth distinguishing data-intensive science from computational science as a new, fourth paradigm for scientiﬁc exploration.”
-Jim Gray
Maziar Raissi et al., Hidden fluid mechanics: Learning velocity and pressure fields from flow visualizations. Science367,1026-1030(2020). DOI:10.1126/science.aaw4741
Theory
Experiment
Simulation
Data-based
Conclusions
Notes: En conclusión, la utilización de modelos subrogados basados en aprendizaje profundo ha demostrado ser una herramienta poderosa para la aceleración de simulaciones, ofreciendo una alternativa eficiente a los métodos tradicionales de cálculo numérico permitiendo la predicción de parámetros clave con una fracción del costo computacional, lo que es especialmente valioso en escenarios de optimización y diseño de instalaciones nucleares, como el IFMIF-DONES. Además, la capacidad de estos modelos para aprender de grandes cantidades de datos históricos y capturar comportamientos no lineales complejos facilita la exploración de configuraciones que serían prohibitivas en tiempo y recursos mediante simulaciones directas. Para terminar, quiero señalar esta cita de Jim Gray, científico de computación premiado con el Premio Turing en 1998, que distingue los métodos basados en datos como un cuarto paradigma de la investigación científica.

## Slide 23
Questions?
Notes: Muchas gracias por vuestra atención.

## Slide 24
CEO:
Juan Alberto Vecino​
jvecino@hi-iberia.es
Project coordinator:
Inmaculada Luengo López
iluengo@hi-iberia.es
Speaker:
Nikita Khvatkin Petrovsky
nkhvatkin@hi-Iberia.es
​
Contact​
MIP-20221017 project subsidised by the CDTI and supported by the Spanish Ministry of Science and Innovation